## Slide 1: 도심 홍수 대비를 위한 수위 측정 모델 개발
아이디비㈜
서울시립대학교
이재학
방민혜

## Slide 2
기업 소개

## Slide 3
AIoT 융합 기술의 제조 패러다임 리드 기업
아이디비㈜,
IoT 데이터 수집
AI 분석
디지털 트윈
IoT 모듈, 펌웨어, 클라우드 기반 IoT 플랫폼 및 모니터링 단에 이르는 End-To-End 솔루션을 제공하여 전반적인 IoT 산업분야에 적용
검증된 AI 행기술을 통해 설비 고장 사전 예측
원인 파악
설명 가능한 모형 설계
최신 모델 해석 기술을 생산 공정에 적용 및 최적화
AI융합기술을 적용한 디지털 트윈형 통합 모니터링 시스템을 구축하여 직관적인 시각화와 정확한 의사 결정이 가능한 스마트 팩토리 표준 모델 제시

## Slide 4
개발 목표

## Slide 5: OO시 도심 안전 프로젝트
개발 목표
건설 안전
도심 홍수
안심 공원
작업자 안전 감시
위험지역 감시
소리기반 상황 감지
건설 현장 모니터링
하천 수위 관제
침수 및 배수 시설 모니터링
도심 홍수 대응 시뮬레이터
빗물펌프장 운영 관리
영상 기반 이상행동 탐지
소리 기반 위험 감지
야생동물 출현 감지
공원 환경 모니터링
수위 측정 모델 개발

## Slide 6
개발 배경

## Slide 7: 홍수 원인
개발 배경
기상학적 요인
지형학적 요인
사회경제학적 요인
장마, 태풍  집중호우
여름철 강수 집중 ( 전체 55% )
중소하천의 급류
하천 호우 집중
산지 피복토가 얇고 수분함유 능력이 적음
산사태 및 토사 유출로 인한 홍수 피해 가중
산업화·도시화  토지이용 고도화
Notes: 출처: https://www.hrfco.go.kr/web/floodPage/floodClass1.do

## Slide 8: 관측소 운영 방식
개발 배경
보통
자기
T/M (TeleMetering)
육안으로 수위계를 읽어 수위 측정
CCTV 활용해 측정
수위 변동에 의한 자석 움직임을 전기신호로 변환
외부 간섭에 의한 영향이 없어 정확도 높음
전송장치를 통한 측정 수위 원격 전달
국내에서는 자기 T/M 사용
상시 인력 요구
수위표 설치 및 유지관리 필요
홍수 첨두시
센서 고장 우려
통신 장애
및
기기 고장 우려
영상 기반 실시간 수위 측정을 통한 홍수 예측 모델 개발
Notes: 출처:
수문조사시설 평가기준(제17조 관련)
TM 및 일반수위자료 비교분석연구 https://koreascience.kr/article/CFKO200810335356874.pdf
시공간 영상 분석을 이용한 하천 수위 측정 https://www.j-kosham.or.kr/upload/pdf/KOSHAM-17-02-461.pdf

## Slide 9
개발 내용

## Slide 10: 개발목표
개발 내용
도심 홍수 관리를 위해 하천 영상으로부터 수위 측정
물 영역 탐지
가상 수위계
도심 홍수

## Slide 11: YOLO(You Only Look Once)
개발 내용
하천의 수위 측정을 위해 하천영역 예측 필요
YOLO 제공 yolo v8 segmentation 모델 활용
하천 경계선 탐지 예시 영상
Box 형태 감지
객체 영역 감지

## Slide 12: 학습 데이터셋(출처: kaggle)
개발 내용
1. river-water-segmentation
- 이미지 1465 장
- 다른 객체 포함 이미지도 존재
- 촬영 각도 다양
2. flood-area-segmentation
- 이미지 646 장
- 도심 홍수 피해
- 항공뷰 고정
3. lufi-riversnap
- 이미지 1091 장
- 다양한 환경의 물 영역
- 촬영 각도 다양
4. water-segmentation
- 이미지 1202 장
- 다양한 하천 cctv
- 촬영 각도 다양
2. flood-area-segmentation
- 이미지 646 장
- 도심 홍수 피해
- 항공뷰 고정

## Slide 13: 모델 평가 및 개선
개발 내용
1
2
3
4
All
1,3,4
모델 고도화
1) 전이학습
2) 데이터셋 조합 변경
0.4971
0.6194
0.5256
0.3502
0.7115
0.7312
DataSet에 따른 평가지표(mAP 50) 값

## Slide 14: 가상수위계
개발 내용
가상수위계 데이터화
경고수준
수위

## Slide 15: 개발 결과: 물 영역 탐지 및 가상수위계
개발 내용
원본
물 영역 확인
물 영역 + 가상수위계
모델 적용
영역 좌표로
수위 계산

## Slide 16: 개발 결과 : 수위 변동 테스트 영상
개발 내용

## Slide 17
기대 효과

## Slide 18: 모델 활용 방안
기대 효과
통합 하천 관리
GIS 통합을 통한 홍수 정보 시각화
하천 주변 환경 모니터링
수문 시스템 시뮬레이션
효율적인 수자원 관리
모델 화면 이미지

## Slide 19: 수위 데이터 활용 사례
기대 효과
미국 National Water Model (NWM)
270만개 하천 흐름 정보 제공
홍수 외 기타 수문 정보 제공
슈퍼 컴퓨터 활용 실시간 시뮬레이션
기상·수문 예측 시스템으로 활용
수자원 관리
미국 지질조사국 (USGS) 입력 하천 수위 데이터 기반 홍수 예측
Notes: https://water.noaa.gov/#@=-96.4463807,34.1405301,3.6820207&b=topographic&g=obsFcst,1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!0!0!0!0!0,0.5,1!1!1!1!0,0,0&ab=0,0,#D94B4A,1,1,1,#cccccc,1,0,0,#B243B1,1,0,0,#98E09A,1&a=hydrologic,0.35&s=0,0,0.9,0.9&n=false,#72afe9,0.9,0,0.9,0,0.9&p=false,0.75,0,7,0,1,2024,8,2,0&d=0,0,1,1,1,1,1,1,#006EFF,1,#006EFF,1,#006EFF&q=
https://water.noaa.gov/assets/styles/public/images/wrn-national-water-model.pdf